ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ»

ВОРОНЕЖ

Юр. адрес: 394051, РФ, г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 5-93.                                                            Банковские реквизиты: ИНН 3665122710, КПП 366501001,

р/с 40702810613000012419 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.                                                                                                                              Тел. 8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47, (473) 278-62-41 (факс)

E-mail: mashstroy23@mail.ru                 http: машстрой-холдинг.рф

Прайс-лист БЦСМ-25/50/100 (если товар отсутствует в списке - звоните!)  на 15.01.20  г.

Зерноочистительная машина БЦСМ-25/50/100 (сепаратор виброцентробежный зерновой с производительностью до 100 т/ч.) предназначена для предварительной и первичной очистки поступающего с поля зернового материала колосовых, крупяных, бобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника, семян рапса от различных примесей на зерноочистительных агрегатах типа ЗАВ, КЗС и используется во всех климатических зонах.

Основные технические характеристики

| Наименование | Ед . из-я | Значение | Значение | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная производительность за час основного времени на пшенице с объемной массой 760 г/л при влажности 16% и содержании примеси 10%, в том числе сорной 3%, не менее | т/ч | 25 | 50 | 100 |
| Номинальная производительность на продовольственном зерне | т/ч | 12 | 24 | 50 |
| Номинальная производительность на семенном зерне | т/ч | 6 | 12 | 24 |
| Обслуживающий персонал | т/ч | 1 | 1 | 1 |
| Масса, не более | кг | 1290 | 2400 | 4900 |
| Установленная мощность, не более | кВт | 3 | 4,5 | 9 |
| Габаритные размеры в рабочем положении |  |  |  |  |
| - длина | мм | 3100 | 3300 | 3300 |
| - ширина | мм | 1220 | 1220 | 2400 |
| - высота | мм | 3250 | 3250 | 3250 |
| Срок службы | лет | 8 | 8 | 8 |

Цена машины БЦСМ-25/50/100: договорная

Устройство и работа машины.

Благодаря своему виброцентробежному принципу работы, очистка зерна выявляет не только сорные примеси, но и зерновые примеси. Это предохраняет зерно от появления в них амбарных вредителей. Сепаратор виброцентробежный имеет много модификаций – Р8-БЦС, БЦС, БЦСМ и др., но конструктивно все они одинаковы и основные узлы и детали взаимозаменяемы. Конструкция сепаратора БЦСМ представляет собой унифицированные цилиндрические блоки, производительностью по 25 т/ч., устанавливаемые на платформы. Такая конструкция позволяет при необходимости использовать каждый из блоков сепаратора автономно, например для работы на разных культурах или разных режимах одновременно. Принцип очистки: исходный зерновой материал попадает в веялку, где отделяются и выводятся в циклон пыль, легкие и мелкие примеси. Далее зерно движется через ситовой барабан, совершающий вращательное и вертикальное колебательное движения. За счет центробежных сил, инерции, вращательного движения ситового барабана частицы прижимаются к внутренней поверхности решета и за счет веса, сил инерции, колебательного движения перемещаются сверху вниз. Проходя через отверстия трех сит, зерно разделяется на фракции: мелкие примеси, дробленое (мелкое) зерно, очищенное зерно, крупные примеси. Простота конструкции гарантирует низкие расходы на обслуживание и долговечность машины.

Технологический процесс протекает следующим образом.

Внимание!!!

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном Прайс-листе представлены лишь некоторые позиции зерноочистительного оборудования. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к БЦСМ-25/50/100 – решетные

станы, решетные рамки, мотор-редуктора, цепи, валы, шкивы, звездочки, щетки, рычаги,

полотна решетные (сита) и т.д.

Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!