ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ»

ВОРОНЕЖ

Юр. адрес: 394051, РФ, г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 5-93.                                                            Банковские реквизиты: ИНН 3665122710, КПП 366501001,

р/с 40702810613000012419 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.                                                                                                                              Тел. 8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47, (473) 278-62-41 (факс)

E-mail: mashstroy23@mail.ru                 http: машстрой-холдинг.рф

Прайс-лист ОПГ серии ГВАРТА-2 (если товар отсутствует в списке - звоните!)  на 15.01.20  г.

Прицепные опрыскиватели «ГВАРТА-2» - надежные и экономичные, предназначены для  обработки различных культур с целью устранения развития паразитов и различных болезней и работы в небольших фермерских хозяйствах.

Серия «ГВАРТА-2» оснащена емкостями 2000 л., позволяющими проводить обработку без частых остановок для залива раствора. Для системы фильтрации и распыления используются итальянские и немецкие комплектующие марок ARAG, UDOR, LECHLER, позволяющие равномерно распределять по площади поля средства защиты растений (СЗР). Штанги шириной 18 м. или 21 м. выполнены из легкой прочной стали 09Г2С с гидравлической системой раскладывания и стабилизаторами, обеспечивающими надежную устойчивость. Для хорошей проходимости устанавливается рама с пневматическими колесами 230/95 R36.

Дополнительная комплектация – компьютерная система управления BRAVO-180, навигационные системы и миксер для подготовки рабочей жидкости.

| Основные технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Тяговый класс трактора для агрегатирования | 1,4-2 |
| Производительность , га/ч. | 11-15 |
| Гидросистема опрыскивателя | + |
| Механизм подъема штанги | гидравлический |
| Система подвеса и стабилизации штанги | + |
| Насос | мембранно-поршневой |
| Миксер для предварительного смешивания | дополнительная опция |
| Карданный вал | 8х8 L=900 |
| Емкость бака, л. | 2000 |
| Дополнительный бак для чистой воды, л. | - |
| Бак для мытья рук, л. | 20 |
| Расход рабочей жидкости при обработке, л/га | 50-300 |
| Корпус распылителя | из нержавейки, 3-х позиционные |
| Распылители | щелевые пластиковые |
| Система фильтрации | 5-ти ступенчатая |
| Гидромешалки, шт. | 2 |
| Скорость рабочая при движении, км/ч. | до 12 |
| Габариты в транспортном положении ДхШхВ, мм. | 5280х2210х3100 |
| Гарантийный срок, г. | 1 |

| Вариант комплектации «ГВАРТА-2» | Цена руб., с НДС |
| --- | --- |
| ОПГ-2000/18М (ширина захвата штанги 18 м., механический регулятор-распределитель) | 530 000,00 |
| ОПГ-2000/18МК (ширина захвата штанги 18 м., компьютерная система управления BRAVO-180) | 735 000,00 |
| ОПГ-2000/21М (ширина захвата штанги 21 м., механический регулятор-распределитель) | 550 000,00 |
| ОПГ-2000/21МК (ширина захвата штанги 21 м., компьютерная система управления BRAVO-180) | 745 000,00 |

Внимание!!!

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном Прайс-листе представлены лишь некоторые позиции опрыскивающего оборудования. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к ОПГ серии ГВАРТА-2 – шланги, распылители, распределители, ремни, подшипники и т.д.

Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!