ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ»

ВОРОНЕЖ

Юр. адрес: 394051, РФ, г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 5-93.                                                            Банковские реквизиты: ИНН 3665122710, КПП 366501001,

р/с 40702810613000012419 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.                                                                                                                              Тел. 8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47, (473) 278-62-41 (факс)

E-mail: mashstroy23@mail.ru                 http: машстрой-холдинг.рф

Прайс-лист ОПГ серии ГВАРТА-4 (если товар отсутствует в списке - звоните!)  на 15.01.20  г.

Прицепные опрыскиватели «ГВАРТА-4» - надежные и экономичные, предназначены для обработки различных культур с целью устранения развития паразитов и различных болезней, осуществлять удобрение почвы и работы в больших фермерских хозяйствах и крупных корпорациях.

Серия «ГВАРТА-4» оснащена емкостью 2500 л., дополнительным баком для чистой воды на 120 л. и миксером с двумя мешалками на 35 л. для предварительной подготовки рабочей жидкости, компьютерной системой управления BRAVO-180. Производительность составляет теперь 20 га/ч. Для системы фильтрации и распыления используются 3-х позиционные отсекатели и щелевые распылители, итальянские и немецкие комплектующие марок ARAG, UDOR, LECHLER, позволяющие равномерно распределять по площади поля средства защиты растений (СЗР). Главный насос прокачивает 230 л/мин. Штанги шириной 24 м. выполнены из легкой прочной стали 09Г2С с гидравлической системой раскладывания и стабилизаторами, обеспечивающими надежную устойчивость. Эта модель поддерживает ручную регулировку высоты штанги в пределах 0,5-1,8 м. Для хорошей проходимости и клиренса в условиях тяжелой эксплуатации усовершенствована рама с пневматическими колесами 9,5*44 с выраженным направленным протектором. Прицепная система рассчитана для работы с тракторами 1,4-2 класса.

| Основные технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Тяговый класс трактора для агрегатирования | 1,4-2 |
| Производительность , га/ч. | 17-20 |
| Гидросистема опрыскивателя | автономная, с электронным управлением |
| Механизм подъема штанги | параллелограммного типа с центральным гидроцилиндром и гидравлическим демпфером |
| Система подвеса и стабилизации штанги | маятникового типа с центральным подвесом, стабилизация с помощью амортизаторов и пружин |
| Насос | мембранно-поршневой |
| Миксер для предварительного смешивания, л. | 35 |
| Карданный вал | 6х8 L=1100 |
| Емкость бака, л. | 2500 |
| Дополнительный бак для чистой воды, л. | 120 |
| Бак для мытья рук, л. | 20 |
| Расход рабочей жидкости при обработке, л/га | 50-500 |
| Корпус распылителя | из нержавейки, 3-х позиционные |
| Распылители | инжекторные, 3 комплекта, размер 03, 04, 05 |
| Система фильтрации | 5-ти ступенчатая |
| Гидромешалки, шт. | 2 |
| Скорость рабочая при движении, км/ч. | до 16 |
| Габариты в транспортном положении ДхШхВ, мм. | 6580х2210х3345 |
| Гарантийный срок, г. | 1 |

| Вариант комплектации «ГВАРТА-4» | Цена руб., с НДС |
| --- | --- |
| ОПГ-2500/24МК (ширина захвата штанги 24 м., компьютерная система управления BRAVO-180) | 1 180 000,00 |

Внимание!!!

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном Прайс-листе представлены лишь некоторые позиции опрыскивающего оборудования. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к ОПГ серии ГВАРТА-4 – шланги, распылители, распределители, ремни, подшипники и т.д.

Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!