ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ»

ВОРОНЕЖ

Юр. адрес: 394051, РФ, г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 5-93.                                                            Банковские реквизиты: ИНН 3665122710, КПП 366501001,

р/с 40702810613000012419 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.                                                                                                                              Тел. 8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47, (473) 278-62-41 (факс)

E-mail: mashstroy23@mail.ru                 http: машстрой-холдинг.рф

Прайс-лист ОПГ серии ГВАРТА-8 (если товар отсутствует в списке - звоните!)  на 15.01.20  г.

Прицепные опрыскиватели «ГВАРТА-8» - современные. надежные и экономичные, предназначены для обработки различных культур с целью устранения развития паразитов и различных болезней, осуществлять удобрение почвы и работы в крупных корпорациях.

Серия «ГВАРТА-8» оснащена емкостью 3500 л., дополнительным баком для чистой воды на 350 л., баком для мытья рук на 15 л. и миксером с двумя мешалками на 35 л. для предварительной подготовки рабочей жидкости, компьютерной системой управления BRAVO-180 или BRAVO-400. Производительность составляет теперь 27-31 га/ч. Для системы фильтрации и распыления используются 3-х позиционные отсекатели и инжекторные распылители, итальянские и немецкие комплектующие марок ARAG, UDOR, LECHLER, позволяющие равномерно распределять по площади поля средства защиты растений (СЗР). Главный насос прокачивает 230 л/мин. Штанги шириной 24 м. или 27 м. с гидравлическим корректором угла наклона выполнены из легкой прочной стали 09Г2С. Механизм подъема штанги параллелограммного типа с центральным гидроцилиндром и гидравлическим демпфером. Система подвеса штанги маятникового типа с центральным подвесом. Стабилизация с помощью амортизаторов и пружин. обеспечивающими надежную устойчивость. Эта модель поддерживает ручную регулировку высоты штанги в пределах 0,5-1,7 м. Для хорошей проходимости и клиренса в условиях тяжелой эксплуатации усовершенствована рама с пневматическими колесами 230/95 R48 с выраженным направленным протектором. Прицепная система рассчитана для работы с тракторами 1,4-2 класса.

| Основные технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Тяговый класс трактора для агрегатирования | 1,4-2 |
| Производительность , га/ч. | 27-31 |
| Гидросистема опрыскивателя | автономная, с электронным управлением |
| Механизм подъема штанги | параллелограммного типа с центральным гидроцилиндром и гидравлическим демпфером |
| Система подвеса и стабилизации штанги | маятникового типа с центральным подвесом, стабилизация с помощью амортизаторов и пружин |
| Насос | мембранно-поршневой |
| Миксер для предварительного смешивания, л. | 35 |
| Карданный вал | 6х8 L=1100 |
| Емкость бака, л. | 4000 |
| Дополнительный бак для чистой воды, л. | 350 |
| Бак для мытья рук, л. | 15 |
| Расход рабочей жидкости при обработке, л/га | 50-400 |
| Корпус распылителя | из нержавейки, 3-х позиционные |
| Распылители | инжекторные, 3 комплекта, размер 03, 04, 05 |
| Система фильтрации | 5-ти ступенчатая |
| Гидромешалки, шт. | 2 |
| Скорость рабочая при движении, км/ч. | до 15 |
| Габариты в транспортном положении ДхШхВ, мм. | 6700х2380х3080 |
| Гарантийный срок, г. | 1 |

| Вариант комплектации «ГВАРТА-8» | Цена руб., с НДС (штанга 24 м.) | Цена руб., с НДС (штанга 27 м.) |
| --- | --- | --- |
| ОПГ-3700МК (компьютерная система управления BRAVO-180) | 1 550 000,00 | 1 695 000,00 |
| ОПГ-3700МК (компьютерная система управления BRAVO-400, автоматическое отключение секций штанги + встроенный GPS навигатор) | 1 790 000,00 | 1 935 000,00 |
| ОПГ-3700МК (компьютерная система управления BRAVO-400 + SELETRON, автоматическое отключение секций штанги, управление распылением каждой отдельной форсунки + встроенный GPS навигатор) | 2 085 000,00 | 2 240 000,00 |

Внимание!!!

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном Прайс-листе представлены лишь некоторые позиции опрыскивающего оборудования. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к ОПГ серии ГВАРТА-8 – шланги, распылители, распределители, ремни, подшипники и т.д.

Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!