ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ»

ВОРОНЕЖ

Юр. адрес: 394051, РФ, г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 5-93.                                                            Банковские реквизиты: ИНН 3665122710, КПП 366501001,

р/с 40702810613000012419 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.                                                                                                                              Тел. 8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47, (473) 278-62-41 (факс)

E-mail: mashstroy23@mail.ru                 http: машстрой-холдинг.рф

Прайс-лист К 236 А (если товар отсутствует в списке - звоните!)  на 15.01.20  г.

Зерноочистительная машина К 236 А (ячеистый триер PETKUS с производительностью до 11 т/ч.) предназначена для вторичной очистки зернового материала колосовых, крупяных, бобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника, семян рапса от различных примесей, отличающихся по длине от основной культуры,  прошедшего предварительную и первичную очистки на воздушно-решетных машинах на зерноочистительных агрегатах типа ЗАВ, КЗС и используется во всех климатических зонах.

Основные технические характеристики

| Показатель | K 236 A | K 236 A 01 |
| --- | --- | --- |
| Массовый расход | до 3,06 кг/с при подготовке пшеницы с «абсолютным весом» зерна 34 г и содержанием влаги 15% | 0,42 кг/с (1,5 т/час) при подготовке остистого плевела с «абсолютным весом» зерна 2,0 г) и содержанием влаги 15% |
| Габаритные размеры, мм. (ДхШхВ) | 3587х1103х2310 |
| Масса, кг. | 1980 |
| Мощность двигателя, кВт. | 4,3 |

Цена машины К236 А: договорная

Устройство и работа машины.

Ячеистый триер PETKUS К236 А состоит из двух расположенных один над другим цилиндров, на внутренней поверхности которых имеются карманообразные углубления – ячейки. Как правило, в верхнем цилиндре производится выборка короткого зерна, а в нижнем длинного. Выборка происходит благодаря вращению цилиндров, снабженных внутри кармановидными ячейками. При этом часть зерен в зависимости от величины выделяется из общей массы и падает под действием силы тяжести в лоток. Для контроля каждая фракция может быть проверена пробоотборником через отверстия для взятия пробы. Пыль из триера удаляется через верхний аспирационный патрубок. При применении с воздушным сепаратором аспирационный патрубок может подключаться к ним или к центральной аспирации. Пыль, не присасывающаяся через аспирационный патрубок, может отгружаться в мешки под агрегатом или устраняется с помощью соответствующих транспортных механизмов. Загрузка и выгрузка сортируемого материала производится непрерывно с помощью транспортных механизмов и трубопроводов. При работе триера достигается абсолютный эффект сортировки в 70% при 0,5% потери зерна за счет отсортировки короткого и 1,0% потери зерна за счет отсортировки длинного зерна 0,8- кратной и 1,3-кратной средней длины. Воздушно-решетный сепаратор К547 А в комбинации с ячеистым триером К236 А предназначен для выделения семян зерновых, масличных, бобовых и других культур.

Конструкция:

- Ячеистый триер К236 А — 1 шт.;

- мотор–редуктор для привода триерных цилиндров— 1 шт.;

Внимание!!!

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном Прайс-листе представлены лишь некоторые позиции зерноочистительного оборудования. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к К236 А –

мотор-редуктора, цепи, валы, шкивы, звездочки и т.д.

Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!