ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ»

ВОРОНЕЖ

Юр. адрес: 394051, РФ, г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 5-93.                                                            Банковские реквизиты: ИНН 3665122710, КПП 366501001,

р/с 40702810613000012419 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.                                                                                                                              Тел. 8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47, (473) 278-62-41 (факс)

E-mail: mashstroy23@mail.ru                 http: машстрой-холдинг.рф

Прайс-лист К531 GIGANT (если товар отсутствует в списке - звоните!)  на 15.01.20  г.

Зерноочистительная машина К531 GIGANT (семяочистительно-сортировальная машина PETKUS с производительностью до 3,5 т/ч.) предназначена для первичной и вторичной очистки поступающего с поля зернового материала колосовых, крупяных, бобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника, семян рапса от различных примесей на зерноочистительных агрегатах типа ЗАВ, КЗС, закрытых площадках и используется во всех климатических зонах.

Основные технические характеристики

| Наименование | Ед . из-я | Значение |
| --- | --- | --- |
| Первичная очистка на пшенице, не менее | т/ч | 3,5 |
| Семенная очистка на пшенице, не менее | т/ч | 2,5 |
| Обслуживающий персонал | механик | 1 |
| Рабочая ширина | мм | 1107 |
| Поверхность решет | м2 | 2,96 |
| Количество воздуха 1 | м3/ч | 5400 |
| Количество воздуха 2 | м3/ч | 7500 |
| Приводной двигатель | кВт | 4 |
| Число оборотов | об/мин | 1450 |
| Число оборото вентилятора 1 | об/мин | 850 |
| Число оборото вентилятора 2 | об/мин | 1050 |
| Число оборото триерных цилиндров | об/мин | 32 |
| Количество решет |  |  |
| - верхнее | шт | 1 |
| - нижнее | шт | 1 |
| Очистка верхних решет, подбивальщики |  | + |
| Очистка нижних решет, щетки |  | + |
| Количество триерных цилиндров | шт | 2 |
| Габаритные размеры в рабочем положении |  |  |
| - длина | мм | 5060 |
| - ширина | мм | 2100 |
| - высота | мм | 2210 |
| - высота с отводом для циклона | мм | 278 |
| Система отвода воздуха, диаметр трубы подключения аспирации | мм | 450 |
| Циклон (под заказ) | FKA | 1600 |
| Срок службы | лет | 8 |

Цена машины К531 GIGANT: договорная

Устройство и работа машины.

Через загрузочную воронку очищаемый зерновой материал подается в семяочистительно-сортировальную машину PETKUS К531 GIGANT на канал предварительного пневмосепаратора. При этом там удаляются одновременно легкие пылевидные частицы воздушной сепарацией. На верхнем решете происходит удаление грубых и крупных примесей. Очистка  решета  осуществляется  подбивальщиками.  На  нижнем решете  отделяются  мелкие  примеси  из  семенного  материала. Очистка решет осуществляется щетками. Очищенное зерно попадает в канал главного пневмосепаратора, где отделяются  легкие  и  средние  по  весу  примеси.  Очищенное  зерно направляется  через  боковую  загрузку  либо  на  упаковку  в  мешки 
либо  на  очистку  в  триерные  цилиндры.  При  помощи  триерных цилиндров отделяются короткие примеси, такие как битое зерно, или круглые семена сорных растений. Эти короткие примеси удаляются в  качающийся желоб  и  раздельно  выводятся  из машины.  Готовые семена  после очистки на триерных цилиндрах могут направляться на упаковку в мешки.

Конструкция:

- загрузочная воронка

- канал предварительного пневмосепаратора с сеткой

- верхнее решето с очисткой подбивальшиками

- нижнее решето с очисткой щётками

- канал главного пневмосепаратора с сеткой

- встроенный вентилятор

- 2 триерных цилиндра

- устройства  упаковки в мешки  чистого  зерна и всех отходов (по заказу)

- подключение отвода для циклона

- полная обшивка

- фиксация подвески стальными пружинами

Внимание!!!

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном Прайс-листе представлены лишь некоторые позиции зерноочистительного оборудования. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к К531 GIGANT – решетные рамки, мотор-редуктора, цепи, валы, шкивы, звездочки, щетки, полотна решетные (сита) и т.д.

Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!