ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ»

ВОРОНЕЖ

Юр. адрес: 394051, РФ, г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 5-93.                                                            Банковские реквизиты: ИНН 3665122710, КПП 366501001,

р/с 40702810613000012419 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.                                                                                                                              Тел. 8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47, (473) 278-62-41 (факс)

E-mail: mashstroy23@mail.ru                 http: машстрой-холдинг.рф

Прайс-лист К 547 А (если товар отсутствует в списке - звоните!)  на 15.01.20  г.

Зерноочистительная машина К 547 А (семяочистительная машина PETKUS с производительностью до 75 т/ч.) предназначена для предварительной и первичной очистки поступающего с поля зернового материала колосовых, крупяных, бобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника, семян рапса от различных примесей на зерноочистительных агрегатах типа ЗАВ, КЗС и используется во всех климатических зонах.

Основные технические характеристики

| Наименование | Ед . из-я | Значение |
| --- | --- | --- |
| Предварительная очистка на пшенице, не менее | т/ч | 75 |
| Первичная очистка на пшенице, не менее | т/ч | 30 |
| Семенная очистка на пшенице (ограничена пропускной способностью триерного блока), не менее | т/ч | 10 |
| Обслуживающий персонал | механик | 1 |
| Масса, не более | кг | 2300 |
| Установленная мощность, не более | кВт | 13,05 |
| Количество решет |  |  |
| - верхнее | шт | 3 |
| - среднее | шт | 2 |
| - нижнее | шт | 2 |
| Габаритные размеры в рабочем положении |  |  |
| - длина | мм | 3060 |
| - ширина | мм | 2580 |
| - высота | мм | 2660 |
| Срок службы | лет | 8 |

Цена машины К547 А: договорная

Устройство и работа машины.

PETKUS K547 А — семяочистительная машина закрытого исполнения. Для удобства обслуживания все органы, управления расположены с одной стороны машины. Смотровые окна и одна лампа внутреннего освещения позволяют наблюдать за внутренней частью машины. Доступ к узлам и деталям, находящимся внутри, удобен благодаря двум дверям на загрузочной и обслуживающей сторонах. В закрытом положении двери фиксируются пластмассовыми держателями. К547 А имеет три рабочих органа, которые смонтированы на раме, изготовленной из облегченного профиля: питающее устройство, решетный сепаратор, воздушный сепаратор. Электродвигатели (кроме двигателя вентилятора) и лампа внутреннего освещения смонтированы внутри машины. Сход с верхнего решета, проход среднего и нижнего решет, а также выходы из отстойных камер предварительной и главной воздушной сепарации выводятся через выводные трубы, расположенные возле дверей стороны обслуживания. Выводные трубы прикреплены к раме гайками, что позволяет легко снимать их. В разработке машины была сохранена оправдавшая себя технологическая схема  - предварительная воздушная сепарация, решетная сепарация, главная воздушная сепарация. Воздушно-решетный сепаратор К547 А в комбинации с ячеистым триером К236 А предназначен для выделения семян зерновых, масличных, бобовых и других культур.

Конструкция:

- воздушно–решетный сепаратор К547 А — 1 шт.;

- вентилятор — 1 шт.;

- циклон — 2 шт.;

- полотно решетное 292х714 — 70 шт.;

- мотор–редуктор для привода решетного стана — 1 шт.;

- двигатель на решетный стан — 1 шт.;

- воздуховод — комплект.

Внимание!!!

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном Прайс-листе представлены лишь некоторые позиции зерноочистительного оборудования. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к К547 А – решетные рамки, мотор-редуктора, цепи, валы, шкивы, звездочки, скребки, щетки, полотна решетные (сита) и т.д.

Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!