ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ»

ВОРОНЕЖ

Юр. адрес: 394051, РФ, г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 5-93.                                                            Банковские реквизиты: ИНН 3665122710, КПП 366501001,

р/с 40702810613000012419 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.                                                                                                                              Тел. 8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47, (473) 278-62-41 (факс)

E-mail: mashstroy23@mail.ru                 http: машстрой-холдинг.рф

Прайс-лист МПО-100М (если товар отсутствует в списке - звоните!)  на 15.01.20  г.

Зерноочистительная машина МПО-100М (машина предварительной очистки с производительностью до 100 т/ч.) предназначена для предварительной очистки поступающего с поля зернового материала колосовых, крупяных, бобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника, семян рапса от различных примесей на зерноочистительных агрегатах типа ЗАВ, КЗС и используется во всех климатических зонах.

Основные технические характеристики

| Наименование | Ед . из-я | Значение |
| --- | --- | --- |
| Масса, не более | кг | 1041 |
| Мощность, не более | кВт | 7,5 |
| Обслуживающий персонал | чел | 1 |
| Производительность | т/ч | 100 |
| Срок эксплуатации | лет | 8 |
| Габаритные размеры |
| Высота | см | 2050 |
| Длина | см | 2900 |
| Ширина | см | 2000 |

Цена машины МПО-100М: 280 000, 00 руб. с НДС

Устройство и работа машины.

Основными рабочими органами машины МПО-100М являются приемная камера и воздушно-очистительная часть. Привод рабочих органов осуществляется клиноременной и цепной передачами от электродвигателя. Подлежащий очистке зерновой ворох по зернопроводам поступает в загрузочный шнек, который равномерно распределяет материал по ширине машины и подает по скатному листу на сетчатый транспортер. Зерно, легкие и мелкие примеси проходят через него, а крупные примеси (солома, колоски и др.) выводятся сетчатым транспортером из машины. Для интенсификации просеивания зерновой фракции ведомая ветвь транспортера встряхивается.
Материал, прошедший сквозь сетчатый транспортер, делится на два потока и поступает во всасывающий канал аспирации. Замкнутый воздушный поток в машине создается встроенным диаметральным вентилятором. Скорость воздушного потока регулируется дроссельной заслонкой, расположенной в нагнетательном канале. Легкие примеси выводятся из машины шнеком, а очищенное зерно выводится самотеком. Размер ячейки сетчатого транспортера МПО-100М - 8, 10, 12, 15, 20, 25 мм. В зависимости от зерновой культуры ставится определенный размер ячейки сетчатого транспортера, влияющий на качество очистки зернового вороха и производительность машины

Технологический процесс протекает следующим образом.

Внимание!!!

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном Прайс-листе представлены лишь некоторые позиции зерноочистительного оборудования. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к МПО-100М – сетки,

ролики, подшипники, ремни, мотор-редуктора, цепи, валы, шкивы, звездочки и т.д.

Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!