ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ»

ВОРОНЕЖ

Юр. адрес: 394051, РФ, г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 5-93.                                                            Банковские реквизиты: ИНН 3665122710, КПП 366501001,

р/с 40702810613000012419 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.                                                                                                                              Тел. 8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47, (473) 278-62-41 (факс)

E-mail: mashstroy23@mail.ru                 http: машстрой-холдинг.рф

Прайс-лист МЗК-70М (если товар отсутствует в списке - звоните!)  на 15.01.20  г.

Основные технические характеристики

|  | Параметры | Ед. изм. | МЗК-70М |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16% ( на пшенице) | т/ч | 50-70 |
|  | Мотор-редуктор + частотный преобразователь ABB | шт. | 1 |
|  | Высота складирования | м | 8 |
|  | Высота погрузки в транспортные средства | м | 4 |
|  | Дальность полета зерна | м | 21 |
|  | Ширина захвата питателей | м | 4,5 |
|  | Масса в полной комплектности | кг | 2300 |
|  | Установленная мощность | кВт | 20,3 |
|  | Габаритные размеры в рабочем положении |  |  |
|  | длинна | м | 10 |
|  | ширина | м | 4,5 |
|  | высота | м | 4 |
|  | Габаритные размеры в транспортном положении |  |  |
|  | длинна | м | 6,8 |
|  | ширина | м | 1,85 |
|  | высота | м | 2,4 |
|  | Число скребков загрузочного транспортера | шт | 36 |
|  | Число скребков транспортера питателя | шт | 18 |
|  | Шаг скребков на цепях | мм | 228 |
|  | Размер скребка транспортера загрузчика | мм | 100*260 |
|  | Ремень в триммере с поперечным зубом | шт | 1 |
|  | Катушка триммера |  | С ребрами |
|  | Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 |
|  | Установленный срок до списания | лет | 7 |
|  | Число персонала для обслуживания машины | чел | 2 |

Цена машины МЗК-70М: 900 000, 00 руб. с НДС

МЗК-70М - мобильный зерноочистительный комплекс предварительной очистки зерна. Производительный и недорогой, простой в эксплуатации и неприхотливый в обслуживании, отличается стабильной работой во всех климатических зонах страны. Оснащен машиной предварительной очистки зерна МПО-50, которая превосходно справляется с удалением соломистой примеси и крупного мусора из зернового вороха. Благодаря базе зернометателя А-100, является маневренным и мобильным комплексом, который осуществляет очистку материала с последующей погрузкой. Благодаря качеству исполнения и бюджетной стоимости МЗК-70М является выгодной альтернативой зерноочистительному комплексу ЗАВ-40, а также самым доступным самопередвижным зерноочистительным комплексом на рынке. Лучшее предложение для небольших и средних фермерских хозяйств.

Внимание!!!

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном Прайс-листе представлены лишь некоторые позиции зерноочистительного оборудования. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к МЗК-70М – триммера,

барабаны, мотор-редуктора, цепи скребковые, скребки, цепи, валы, шкивы, звездочки, сетки и т.д.

Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!