ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ»

ВОРОНЕЖ

Юр. адрес: 394051, РФ, г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 5-93.                                                            Банковские реквизиты: ИНН 3665122710, КПП 366501001,

р/с 40702810613000012419 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.                                                                                                                              Тел. 8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47, (473) 278-62-41 (факс)

E-mail: mashstroy23@mail.ru                 http: машстрой-холдинг.рф

Прайс-лист ОДУ-730 (если товар отсутствует в списке - звоните!)  на 15.01.20  г.

Дезинфицирующие установки ОДУ-730 - современные. надежные и экономичные, предназначены для инсектицидной обработки зернохранилищ, дезинфекции в животноводческих корпусах, а также побелки помещений и мойки техники.

ОДУ-730 оснащена емкостью 730 л., баком для мытья рук на 20 л.. катушкой с шлангом высокого давления 50 м. и распыливающим устройством, ручным стояночным тормозом. Привод от трехфазной сети 380 В. Для системы фильтрации и распыления используются итальянские и немецкие комплектующие марок ARAG, UDOR, LECHLER. Главный плунжерный насос прокачивает 40 л/мин. с максимальным давлением 50 bar.

| Основные технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Тип привода, электрический | 380В. 50 Гц. |
| Брандспойт с регулируемым факелом распыла | + |
| 2-х ступенчатая система фильтрации | + |
| Шланг высокого давления, м. | 50 |
| Длина электрокабеля, м. | 15 |
| Потребляемая мощность, кВт. | 4 |
| Насос | плунжерный |
| Емкость бака, л. | 730 |
| Бак для мытья рук, л. | 20 |
| Расход рабочей жидкости при обработке, л/мин. | 50 |
| Стояночный тормоз | + |
| Масса машины, кг. | 205 |
| Габариты в транспортном положении ДхШхВ, мм. | 2600х1100х1300 |
| Гарантийный срок, г. | 1 |

| Вариант комплектации | Цена руб., с НДС |
| --- | --- |
| ОДУ-7300 (привод от бензинового двигателя) | 200 000,00 |
| ОДУ-7300 (привод от электромотора 4 кВт.) | 230 000,00 |

Внимание!!!

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном Прайс-листе представлены лишь некоторые позиции дезинфицирующего оборудования. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к ОДУ-730 – шланги, распылители, распределители, ремни, подшипники и т.д.

Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!