ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ»

ВОРОНЕЖ

Юр. адрес: 394051, РФ, г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 5-93.                                                            Банковские реквизиты: ИНН 3665122710, КПП 366501001,

р/с 40702810613000012419 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.                                                                                                                              Тел. 8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47, (473) 278-62-41 (факс)

E-mail: mashstroy23@mail.ru                 http: машстрой-холдинг.рф

Прайс-лист ОПВ-2000 (если товар отсутствует в списке - звоните!)  на 15.01.20  г.

Прицепные вентиляторные опрыскиватели ОПВ-2000 - современные. надежные и экономичные, предназначены для обработки садов, виноградников и парковых насаждений от вредителей разного типа.

ОПВ-2000 оснащен емкостью 2000 л. с двумя гидромешалками, постоянно перемешивающими раствор, вентиляторной группой FIENI-820. Производительность составляет 3-12 га/ч. Для системы фильтрации и распыления используются 2-х позиционные латунные отсекатели и дисковые керамические распылители, итальянские и немецкие комплектующие марок ARAG, UDOR, LECHLER. Главный мембранно-поршневой насос OMEGA-170 прокачивает 170 л/мин. с максимальным давлением 50 bar. Прицепная система рассчитана для работы с тракторами 1,4-2 класса.

| Основные технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Тяговый класс трактора для агрегатирования | 1,4-2 |
| Производительность – сад обычный (междурядье 8 м.), га/ч. | 3-10 |
| Производительность – сад пальметный (междурядье 4 м.), га/ч. | 4-12 |
| Рабочая ширина захвата - сад обычный, ряд | 1 (2 1/2) |
| Рабочая ширина захвата - сад пальметный, ряд | 2 |
| Насос | мембранно-поршневой |
| Емкость бака, л. | 2000 |
| Бак для мытья рук, л. | 20 |
| Расход рабочей жидкости при обработке, л/га | 500-1200 |
| Корпус распылителя | латунный, 2-х позиционный |
| Распылители | дисковые, керамические |
| Система фильтрации | многоступенчатая |
| Гидромешалки, шт. | 2 |
| Скорость рабочая при движении, км/ч. | до 10 |
| Угол поперечной статичной устойчивости, град. | 30 |
| Габариты в транспортном положении ДхШхВ, мм. | 4500х2000х1800 |
| Гарантийный срок, г. | 1 |

| Вариант комплектации | Цена руб., с НДС |
| --- | --- |
| ОПВ-2000 (пластиковый бак, регулятор-распределитель М200 с дистанционным управлением) | 590 000,00 |
| ОПВ-2000 (бак из нержавеющей стали, стандартный механический регулятор MULTIDUPLO) | 590 000,00 |

Внимание!!!

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном Прайс-листе представлены лишь некоторые позиции опрыскивающего оборудования. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к ОПВ-2000 – шланги, распылители, распределители, ремни, подшипники и т.д.

Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!