ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ»

ВОРОНЕЖ

Юр. адрес: 394051, РФ, г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 5-93.                                                            Банковские реквизиты: ИНН 3665122710, КПП 366501001,

р/с 40702810613000012419 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.                                                                                                                              Тел. 8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47, (473) 278-62-41 (факс)

E-mail: mashstroy23@mail.ru                 http: машстрой-холдинг.рф

Прайс-лист ОВС-25 (если товар отсутствует в списке - звоните!)  на 15.01.20  г.

Зерноочистительная машина передвижная ОВС-25 (очиститель вороха самопередвижной с производительностью до 25 т/ч.) предназначена для предварительной и первичной очистки поступающего с поля зернового материала колосовых, крупяных, бобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника, семян рапса от различных примесей на открытых площадках, токах с твердым покрытием, складах и используется во всех климатических зонах.

Основные технические характеристики

| Наименование | Ед . из-я | Значение |
| --- | --- | --- |
| Номинальная производительность за час основного времени на пшенице с объемной массой 760 г / л: - на предварительной очистке влажностью до 20% и содержанием сорной примеси до 10%; т/ч 25- на первичной очистке влажностью до 16% и засоренностью не более 10% | т/ч | 25 |
| - на первичной очистке влажностью до 16% и засоренностью не более 10% | т/ч | 12 |
| Масса, не более | кг | 2065 |
| Установленная мощность, не более | кВт | 9,5 |
| Габаритные размеры в рабочем положении |  |  |
| - длина | мм | 4640 |
| - ширина | мм | 2145 |
| - высота | мм | 3280 |
| Ширина захвата питателями | мм | 4280 |
| Срок службы | лет | 8 |

Цена машины ОВС-25: 550 000, 00 руб. с НДС

Устройство и работа машины.

При движении машины вдоль вороха скребковые или шнековые питатели (в зависимости от комплектации) захватывают зерновой материал и подводят к подъемной трубе загрузчика, который передает его в распределительный шнек питающего устройства. Питающее устройство распределяет зерно по ширине камеры. Распределитель делит материал на две равные части и направляет его в воздушные каналы. Воздушный поток через вентилятор и пыле-отделитель уносит легкие примеси в пневмотранспортер. Более крупные примеси из воздушного потока улавливает отстойная камера. Зерновой материал, прошедший очистку воздухом и разделенный на две равные части, попадает на верхний и нижний станы. Процесс очистки на верхнем и нижнем станах совершенно одинаков. Чистое зерно поступает в задний приемник. Из приемника чистое зерно шнеком подается в нижнюю головку отгрузчика. Отгрузочный транспортер выводит чистое зерно из машины и поворотным носком направляет его либо в кузов автомашины, либо образует за машиной ворох чистого зерна. Легкие примеси, выделенные воздушной очисткой, пневмотранспортер относит в сторону. Отходы (подсев, щуплое и битое зерно, крупные примеси), выделенные решетной очисткой, легкие примеси из отстойной камеры шнек отводит в сторону и складывает в ворох фуражных отходов.

Технологический процесс протекает следующим образом.

Внимание!!!

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном Прайс-листе представлены лишь некоторые позиции зерноочистительного оборудования. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к ОВС-25 – решетные

станы, решетные рамки, мотор-редуктора, цепи, валы, шкивы, звездочки, щетки, рычаги,

полотна решетные (сита) и т.д.

Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!