ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ»

ВОРОНЕЖ

Юр. адрес: 394051, РФ, г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 5-93.                                                            Банковские реквизиты: ИНН 3665122710, КПП 366501001,

р/с 40702810613000012419 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.                                                                                                                              Тел. 8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47, (473) 278-62-41 (факс)

E-mail: mashstroy23@mail.ru                 http: машстрой-холдинг.рф

Прайс-лист ПС-20К4М (если товар отсутствует в списке - звоните!)  на 15.01.20  г.

Протравитель семян ПС-20К4М камерный используется для протравливания семян различных сельскохозяйственных культур во всех климатических зонах в больших фермерских хозяйствах и организациях. Увлажненная обработка семян зерновых, бобовых и технических культур производится водными суспензиями ядохимикатов с целью защиты от возбудителей болезней и вредителей.

ПС-20К4М  представляет собой автоматическую  самоходную  установку, имеющую две скорости – транспортную и рабочую, а также нейтральную передачу, два автоматических режима работы – низкий бурт и высокий бурт, ручной режим работы, с увеличенной производительностью протравливания до 20 т/ч, с новым баком емкостью 300 л., с большой и удобной горловиной, с фильтром для процеживания рабочего раствора, крышкой с дыхательным клапаном, перемешиванием раствора гидромешалкой и электроприводом основных механизмов. Увеличенная высота выгрузного шнека 3,5 м. легко загружает протравленные семена в кузова автомобилей ЗИЛ и ГАЗ с наращенными бортами с высотой 2,7 м.  Протравитель семян ПС-20К4М подготавливает рабочую жидкость, загружает семена, протравливает и выгружает их уже протравленными, является надежной и простой в обслуживании машиной.

| Основные технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Тип привода, электрический | 380В. 50 Гц. |
| Производительность, т/ч. | 22 |
| Время загрузки ЗИЛ-130, мин. | 15 |
| Потребляемая мощность, кВт. | 6 |
| Насос-дозатор | Pedrollo PKm - 60 |
| Емкость бака, л. | 300 |
| Полнота протравливания, % | 100 |
| Расход суспензии, л/мин. | 3-20 |
| Наработка на отказ, ч | не менее 70 |
| Масса машины, кг. | 800 |
| Габариты в транспортном положении ДхШхВ, мм. | 2400х2000х2100 |
| Гарантийный срок, г. | 1 |

Цена протравливателя семян ПС-20К4М: 370 000, 00 руб. с НДС

Внимание!!!

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном Прайс-листе представлены лишь некоторые позиции протравливающего оборудования. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к ПС-20К4М – шнеки, корпуса, редуктора, валы, шкивы, звездочки, корпуса подшипников, крышки подшипников и т.д.

Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!