ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ»

ВОРОНЕЖ

Юр. адрес: 394051, РФ, г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 5-93.                                                            Банковские реквизиты: ИНН 3665122710, КПП 366501001,

р/с 40702810613000012419 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.                                                                                                                              Тел. 8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47, (473) 278-62-41 (факс)

E-mail: mashstroy23@mail.ru                 http: машстрой-холдинг.рф

Прайс-лист ПС-5 «Фермер» (если товар отсутствует в списке - звоните!)  на 15.01.20  г.

Протравитель семян ПС-5 «Фермер» с релейной системой управления используется для протравливания семян различных сельскохозяйственных культур во всех климатических зонах в небольших фермерских хозяйствах. Увлажненная обработка семян зерновых, бобовых и технических культур производится водными суспензиями ядохимикатов с целью защиты от возбудителей болезней и вредителей.

ПС-5 «Фермер»  представляет собой автоматическую  самоходную  установку с электроприводом основных механизмов. Протравитель семян ПС-5 «Фермер» подготавливает рабочую жидкость, загружает семена, протравливает и выгружает их уже протравленными, является надежной и простой в обслуживании машиной.

| Основные технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Тип привода, электрический | 380В. 50 Гц. |
| Производительность, т/ч. | 5 |
| Потребляемая мощность, кВт. | 1,5 |
| Насос-дозатор | мембранный |
| Емкость бака, л. | 120 |
| Полнота протравливания, % | 100 |
| Наработка на отказ, ч | не менее 70 |
| Масса машины, кг. | 190 |
| Гарантийный срок, г. | 1 |

Цена протравливателя семян ПС-5 «Фермер»: 151 000, 00 руб. с НДС

Внимание!!!

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном Прайс-листе представлены лишь некоторые позиции протравливающего оборудования. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к ПС-5 «Фермер» – шнеки, корпуса, валы, привод шнеков, шкивы, звездочки, корпуса подшипников, крышки подшипников и т.д.

Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!