ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ»

ВОРОНЕЖ

Юр. адрес: 394051, РФ, г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 5-93.                                                            Банковские реквизиты: ИНН 3665122710, КПП 366501001,

р/с 40702810613000012419 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.                                                                                                                              Тел. 8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47, (473) 278-62-41 (факс)

E-mail: mashstroy23@mail.ru                 http: машстрой-холдинг.рф

Прайс-лист ПТ-600 (если товар отсутствует в списке - звоните!)  на 15.01.20  г.

Зерноочистительная машина триер ПТ-600 (приставка триерная с производительностью до 8 т/ч.) предназначена для вторичной очистки зернового материала колосовых, крупяных, бобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника, семян рапса от различных примесей, отличающихся по длине от основной культуры,  прошедшего предварительную и первичную очистки на воздушно-решетных машинах на зерноочистительных агрегатах типа ЗАВ, КЗС и используется во всех климатических зонах.

Основные технические характеристики

| Наименование | Ед . из-я | Значение |
| --- | --- | --- |
| Номинальная производительность за час основного времени на пшенице с объемной массой 760 г/л при влажности 16% и содержании примеси 10%, в том числе сорной 3%, не менее | т/ч | 8 |
| Обслуживающий персонал | механик | 1 |
| Масса, не более | кг | 900 |
| Установленная мощность, не более | кВт | 2,2 |
| Класс семян (ГОСТ 10467) |  | 1, 2 |
| Содержание основной культуры в отходах, не более | % | 3 |
| Габаритные размеры в рабочем положении |  |  |
| - длина | мм | 3130 |
| - ширина | мм | 1650 |
| - высота | мм | 2100 |
| Срок службы | лет | 8 |

Цена машины ПТ-600: договорная

Устройство и работа машины.

С целью доведения по содержанию различных примесей до норм, предусмотренных стандартами на продовольственное зерно 1 и 2 класса и семена, применяется триера ПТ-600. Зерновой материал, содержащий длинные и короткие примеси и основное зерно, поступает на вращающейся ячеистый триерный цилиндр верхнего модуля (овсюгоотборник) через передний приемник, постепенно перемещаясь, вдоль всего цилиндра к его концу. При этом триерная поверхность увлекает вверх основное зерно и короткие примеси, уложившиеся в ячейки. Поднявшись наверх, они выпадают в лоток и шнеком выводятся через горловину заднего приемника в нижний модуль (куклеотборник). Длинные примеси, оставшиеся внутри цилиндра, через задний приемник направляются в течку отходов. Триер ПТ-600 является более обновленной версией триера ЗАВ-10.90.000. Все основные узлы и детали – взаимозаменяемы.

Внимание!!!

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном Прайс-листе представлены лишь некоторые позиции зерноочистительного оборудования. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к триерам ПТ-600 – цилиндры,

триерные обечайки овсюжные и кукольные, мотор-редуктора, валы, шкивы, звездочки, шнеки и т.д.

Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!