ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ»

ВОРОНЕЖ

Юр. адрес: 394051, РФ, г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 5-93.                                                            Банковские реквизиты: ИНН 3665122710, КПП 366501001,

р/с 40702810613000012419 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.                                                                                                                              Тел. 8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47, (473) 278-62-41 (факс)

E-mail: mashstroy23@mail.ru                 http: машстрой-холдинг.рф

Прайс-лист СВУ-60 (если товар отсутствует в списке - звоните!)  на 15.01.20  г.

Зерноочистительная машина СВУ-60 (сепаратор вороха универсальный с производительностью до 60 т/ч.) предназначена для предварительной. первичной и вторичной очистки поступающего с поля зернового материала колосовых, крупяных, бобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника, семян рапса от различных примесей на зерноочистительных агрегатах типа ЗАВ, КЗС и используется во всех климатических зонах, без существенного изменения силовой конструкции этих сооружений.
Оптимальное сочетание амплитуды и частоты колебаний, угла наклона решетных станов и величины воздушного потока способствует качественной очистке зерна. Сепаратор СВУ-60 удовлетворяет требованиям охраны окружающей среды и техники безопасности.

Основные технические характеристики

| Наименование | Ед . из-я | Значение |
| --- | --- | --- |
| Номинальная производительность за 1 час основного времени на пшенице с натурой исходного материала 760 г/л., т., не менее: |  |  |
| - предварительная очистка при влажности 20% с содержанием сорной примеси 10%, в том числе соломистой примеси 1% | т/ч | 60 |
| - первичная очистка при влажности 18%, с содержанием отделимых пневмосепарацией и решетами зерновой примеси 10% и сорной 3% | т/ч | 40 |
| - вторичная очистка при влажности 16% с содержанием отхода, отделимого пневмосепарацией и решетами 5%, в том числе семян других растений 200 шт/кг., из которых семян сорных растений 100 шт/кг. | т/ч | 20 |
| Обслуживающий персонал | механик | 1 |
| Категория семян (ГОСТ Р 52325) |  | ЭС, РС |
| Масса, не более | кг | 4000 |
| Установленная мощность, не более | кВт | 18,7 |
| Габаритные размеры в рабочем положении |  |  |
| - длина | мм | 3940 |
| - ширина | мм | 2310 |
| - высота | мм | 3080 |
| Срок службы | лет | 9 |

Цена машины СВУ-60: договорная

Устройство и работа машины.

Решетная  система универсального сепаратора СВУ-60, состоящая из четырех параллельно работающих решетных станов, позволяет получить высокое качество очистки даже при сильном засорении зерна. Достигнутая высокая жесткость, за счет выполнения в стандартных решетах ребер жесткости и дополнительных отбортовок по длине решет, улучшает технологический процесс и повышает производительность сепаратора вороха СВУ-60. Для очистки решет применены шары из специальных сортов резины, не требующих дополнительной настройки при длительной работе универсального сепаратора СВУ-60. Оригинальная конструкция зон очистки позволяет исключить забивание решет при работе сепаратора СВУ-60 (так называемые мертвые зоны).

Воздушная система универсального сепаратора вороха СВУ-60 - устройство с продольными ребрами равномерно распределяет по ширине и глубине пневмоканала поступающий зерновой материал. Две независимые аспирационные системы наиболее просты в настройке и надежны в работе. Конструктивные особенности первой аспирационной системы позволяют достигать равномерный по ширине канала замкнутый воздушный поток, который выделяет около 90% легких примесей от первоначального их содержания в исходном ворохе. Оригинальная конструкция и рационально спрофилированный канал воздушной колонки в сочетании с оптимальным воздушным потоком второй аспирации выделяют максимальное количество щуплого и травмированного зерна.
Замкнутая воздушная система первой аспирации упрощает систему очистки ЗАВ, КЗС от пыли.

Внимание!!!

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном Прайс-листе представлены лишь некоторые позиции зерноочистительного оборудования. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к СВУ-60 – решетные

станы, решетные рамки, мотор-редуктора, цепи, валы, шкивы, звездочки, щетки, рычаги,

полотна решетные (сита) и т.д.

Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!