ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ»

ВОРОНЕЖ

Юр. адрес: 394051, РФ, г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 5-93.                                                            Банковские реквизиты: ИНН 3665122710, КПП 366501001,

р/с 40702810613000012419 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.                                                                                                                              Тел. 8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47, (473) 278-62-41 (факс)

E-mail: mashstroy23@mail.ru                 http: машстрой-холдинг.рф

Прайс-лист ВРМ-70 (если товар отсутствует в списке - звоните!)  на 15.01.20  г.

Воздушно-решетная машина ВРМ-70 (с производительностью до 70 т/ч.) предназначена для предварительной и первичной очистки поступающего с поля зернового материала колосовых, крупяных, бобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника, семян рапса от различных примесей на зерноочистительных агрегатах типа ЗАВ, КЗС и используется во всех климатических зонах.

Основные технические характеристики

| Наименование | Ед. изм. | Производительность |
| --- | --- | --- |
| Пшеница | т/ч | 40 (первичная очистка) 70 (предварительная очистка) |
| Подсолнечник | т/ч | 21 (первичная очистка) 33 (предварительная очистка) |
| Рапс | т/ч | 12 (первичная очистка) 19 (предварительная очистка) |
| Кукуруза | т/ч | 40 (первичная очистка) 70 (предварительная очистка) |
| Ячмень | т/ч | 35 (первичная очистка) 56 (предварительная очистка) |

Габаритные размеры стационарной машины

| Ширина | мм | 2600 |
| --- | --- | --- |
| Длина | мм | 3000 |
| Высота | мм | 2640 |
| Мощность машины | кВт | 4,75 |
| Мощность машина + аспирация | кВт | 15,75 |
| Масса | Кг | 2300 |
| Срок службы | Лет | 8 |
| Кол. обслуживающего персонала | Чел | 2 |

Цена машины ВРМ-70: 830 000, 00 руб. с НДС

Цена системы аспирации: 270 000, 00 руб. с НДС

Устройство и работа машины.

ВРМ-70 сделана из оцинкованной стали, что позволяет избежать появление ржавчины.

Верхний решетный стан.

- оснащен комплектом из 15 оцинкованных решет с круглыми отверстиями (стандартная комплектация)                                                                                                                                                    - имеет возможность изменения угла наклона                                                                                                - очистку решет и равномерное распределение материала по всей площади решет обеспечивает скребковый транспортер                                                                                                                                   - скатный лист возвращает материал в зону делителя нижнего стана, тем самым равномерно распределяя нагрузку по решетам                                                                                                                    - для контроля процесса очистки решетная поверхность освещаетсявзрывобезопасным светодиодным светильником

Нижний решетный стан.

- содержит делитель для равномерной загрузки двух плоскостей решет нижнего стана                          - оснащен комплектом из 20 оцинкованных решет с щелевидными отверстиями                                      - имеет возможность изменения угла наклона                                                                                                 - очистку решет обеспечивает щеточный механизм с возможностью регулировки хода щеток и поджима к решетам                                                                                                                                             - закрытая зона очистки не дает зерну выскакивать из стана

Воздушная система с двумя воздушными каналами

- машина оборудована двумя воздушными аспирационными каналами                                                      - первый воздушный аспирационный канал расположен после приемного шнека и предназначен для очистки вороха от половы и пыли                                                                                                                    - второй канал располагается на выходе из машины и может работать как дополнительная аспирация для удаления половы и пыли или же работать для удаления щуплых семян                                              - для контроля работы аспирационной системы в корпусе машины встроены смотровые окна               - для точной регулировки во втором канале имеется дроссельная заслонка, которая задает скорость потока воздуха                                                                                                                                                    - объем воздушных потоков, проходящих по каналам аспирации, плавно регулируется с операторского места заслонками

Система аспирации

- мощная система аспирации оснащена двигателем 11 кВт.                                                                         – болтовые соединения корпуса вентилятора                                                                                                    - в комплект входят необходимые для подключения патрубки                                                                        - комплектуется двумя циклонами ЦОЛ-6

Рама

- корпус изготовлен из профильной трубы 60х60 и 120х60                                                                                   - крыша машины собрана из отдельных, которые можно снимать для обслуживания питающего устройства и воздушного сепаратора, а также извлечения крупных кусков, попавших в питающее

устройство                                                                                                                                                           - защитно-декоративное обрамление агрегата изготовлено из листовой стали

Внимание!!!

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном Прайс-листе представлены лишь некоторые позиции зерноочистительного оборудования. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к ВРМ-70 – решетные

станы, решетные рамки, мотор-редуктора, скребки, цепи, валы, шкивы, звездочки, щетки, рычаги,

полотна решетные (сита) и т.д.

Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!