ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ»

ВОРОНЕЖ

Юр. адрес: 394051, РФ, г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 5-93.                                                            Банковские реквизиты: ИНН 3665122710, КПП 366501001,

р/с 40702810613000012419 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.                                                                                                                              Тел. 8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47, (473) 278-62-41 (факс)

E-mail: mashstroy23@mail.ru                 http: машстрой-холдинг.рф

Прайс-лист ЗВС-20А (если товар отсутствует в списке - звоните!)  на 15.01.20  г.

Зерноочистительная машина ЗВС-20А (машина первичной очистки с производительностью до 25 т/ч.) предназначена для предварительной и первичной очистки поступающего с поля зернового материала колосовых, крупяных, бобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника, семян рапса от различных примесей на зерноочистительных агрегатах типа ЗАВ, КЗС и используется во всех климатических зонах.

Основные технические характеристики

| Наименование | Ед . из-я | Значение |
| --- | --- | --- |
| Номинальная производительность за час основного времени на пшенице с объемной массой 760 г/л при влажности 16% и содержании примеси 10%, в том числе сорной 3%, не менее | т/ч | 25 |
| Обслуживающий персонал | механик | 1 |
| Масса, не более | кг | 1805 |
| Установленная мощность, не более | кВт | 7,7 |
| Габаритные размеры в рабочем положении |  |  |
| - длина | мм | 3100 |
| - ширина | мм | 2100 |
| - высота | мм | 2650 |
| Срок службы | лет | 8 |

Цена машины ЗВС-20А: 575 000, 00 руб. с НДС

Устройство и работа машины.

Очистка зернового материала осуществляется следующим образом:

- зерновой материал, подлежащий очистке, поступает в приемную часть питающего устройства, оттуда шнеком распределяется по ширине воздушной камеры, где из общей массы выбираются легкие примеси. Щуплые зерна основной культуры, которые поднимаются воздушным потоком и осаждаются в отстойной камере, через приемник легких примесей выводятся наружу. После воздушной очистки зерновой материал, распределенный на две равные части, поступает на верхний и нижний решетные станы, которые работают параллельно. Для очистки решет, общая площадь которых составляет 2,9 м2, с наклоном 8 градусов, используется щеточный механизм.

- все фракции, кроме подсева, лотками выводятся в приемники семян, размещенные сзади каждого стана. Подсев выводится специальными течками в сторону.

Технологический процесс протекает следующим образом.

Внимание!!!

Если товар отсутствует в списке – звоните!

В данном Прайс-листе представлены лишь некоторые позиции зерноочистительного оборудования. Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к ЗВС-20А – решетные

станы, решетные рамки, мотор-редуктора, цепи, валы, шкивы, звездочки, щетки, рычаги,

полотна решетные (сита) и т.д.

Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!